Modul 3

Sveising i verksted – del 2.

- Gjennomgang av aktiviteten onsdag, torsdag og fredag.

- Stillbilder med forklaring.

- Kompendier.

3.1	Sveising i verksted (del 2).

Onsdag

0900 – 1100	Gruppearbeid med hva lærte vi i går, samt utdeling av kompendiet ”Sveising” (kompendium 4). Gårdagens gjøremål skal diskuteres.

Gjennomgang av dagens gjøremål, som er sveising av arbeidsstykket med V-fuge og utvendig hjørne.Stillbilder anvendes i diskusjonen.

1130 – 1500	Sveising av arbeidsstykker, der de følger valgt metode for sveising.

Torsdag

0900 – 1100	Gruppearbeid med hva lærte vi i går, utdeling av kompendiet ”Kontroll og overflatebehandling” (kompendium 5) gruppesamtale om gårsdagen. Gjennomgang av dagens gjøremål. Stillbilder anvendes i diskusjonen.

1130 - 1500 	Sveise ferdig arbeidsstykker, sliping og kvalitetskontroll

Fredag

0900-1500	Gjennomgang teoretisk av hele perioden. Gruppearbeid som avsluttes med en samlet muntlig test på kunnskapsnivået. Kompendiet ”Aluminium som resirkuleringsmateriale” (kompendium 6) deles ut i forbindelse med sluttforelesning og kurset avsluttes med utdeling av kursbevis

3.2	Stillbilder fra testkurset.

Sveising:

- Under sveiseprosessen i verkstedet forenes teori og praksis på en

utmerket måte. Små pauser, hvor en fokuserer på teorien knyttet til

sveisespenninger, produktkvalitet osv, er viktig.

Under sveising er det sterkt lys (UV-stråling) som kan ødelegge øynene og hud. Her ser vi at røyken dras bort fra sveisinga.

Her vises en ideell plassering av avsuget.

Innvendig kilsveising. Her planlegges plass for sveisepistolen før sveising.

Kontroll:	I kurset bytter en når en kontrollerer de ulike delproduktene, slik at

en ikke kontrollerer egen produksjon (man kontrollerer medarbeiderens produkt).

Sluttproduktkontrollen ferdig (ellers viser dette bildet ryddigheten i hele verkstedet, selv om det ligger noe verktøy fremme på bordet).

Kursdeltakerne som gjennomførte testkurset på avslutningsdagen.

3.3	Kompendier.

Kompendium 4:

Praktiske råd ved MIG- og TIG-sveising:

For å oppnå et godt resultat skal en være oppmerksom på følgende faktorer:

- Arbeidsmiljø. Skjerming mot trekk, støvfritt, kontroll på temperatur og luftfuktighet, ingen forurensninger fra fett eller vann, unngå områder hvor det også arbeides med svart stål.

- Fjerning av oksydbelegg og rengjøring. Børsting må foretas med børster av syrefast stål. Sliping med slipeskiver bør unngås. Avfetting foretas etter fjerning av oksyd og etter fuging.

- Forvarming kan være nødvendig, for eksempel ved sveising av store materialtykkelser. Hold kontroll med temperatur og eksponeringstid.

- Sveisefuger utføres for å oppnå gjennombrenning. Ved ensidig sveising må det etableres baklegg for å unngå at materialet brenner bort. Fugene må være korrekt utført (vinkler), og helst utført av skjærende verktøy for å unngå forurensninger i sveisesonen.

Kompendium 5:

Kompendium 6: